ANEXO XI - CONDIÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO DE CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO IFPR/011/2016 –  CONSTITUIÇÃO DE PARCERIA PARA A CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO COM PINUS

1.-OBJETO

1.1 Este anexo diz respeito a descrição das condições técnicas para a execução da condução/manutenção dos projetos de reflorestamento que compõe o objeto do  edital PARA A CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO COM PINUS Presencial/IFPR 011/2016, contrato Anexo IV, implantados nos imóveis arrendados pelo INSTITUTO situados na localidade Herval do Xaxin e Morro do Canha, Município de Castro – PR, Projetos Herval 2 com 445,75 hectares e Buracão com 120,88 hectares, cuja relação fará parte do contrato, com área total de efetivo plantio de 566,63 hectares.

1.2 Neste Anexo serão apresentados uma planta geral com a localização das áreas e uma planta para cada um dos projetos objeto deste edital, com as respectivas divisões de talhões, áreas de plantios dos mesmos e também os demais usos do solo, tais como reservas, rios, estradas, ramais, etc.

1.2.1 As áreas plantadas objeto deste contrato estão indicadas nos mapas.

1.2.2 O PARCEIRO EXECUTOR deverá obedecer tais indicações em campo.

2.-FASES DO PROJETO

2.1Condução Florestal

O PARCEIRO EXECUTOR, obriga-se à execução de:

- Vigilância da área;

- Prevenção de incêndio;

- Manutenção das estradas;

2.2-Segundo desbaste

Operações de segundo desbaste

| Operações | - Eventual roçada para facilitar o deslocamento do pessoal na realização dos serviços; |
| --- | --- |
|  | - Abertura ou reabertura e preparo das estradas; |
|  | - Construção de pontes e bueiros; |
|  | - Marcação das árvores para corte; |
|  | - Derrubada; |
|  | - Desgalhamento; |
|  | - Traçamento; |
|  | - Classificação das toras e toretes por bitola; |
|  | - Transporte com ou sem baldeio; |
|  | - Medição das cargas em portarias pré definidas; |
|  | - Retirada de cipós sobre as plantas de Pinus; |
|  | - Reparo de estradas; |
|  | - reparo de pontes e bueiros. |

Modalidades e Descrição Simplificada das Operações do Segundo desbaste

Sistemático e seletivo

- O Segundo desbaste será realizado de acordo com o Cronograma constante do Anexo 1, podendo a critério do INSTITUTO ser antecipado ou postergado de forma a maximizar os resultados do mesmo;

- Antecipadamente às operações de desbaste deverão ser efetuadas o preparo das estradas e ramais, preparo este com vistas a prevenir valetas, erosões, encalhadores, proteção a cursos de águas e nascentes, de forma a evitar o carriamento de material aos seus leitos e o consequente assoreamento dos mesmos;

- À época do corte serão definidas as necessidades de materiais e serviços para que se previnam os danos ao ambiente e facilitem as operações de desbaste, dentre eles: caixas de contenção, curvas de nível, valetas, pontes, bueiros, ensaibramentos, etc;

- O segundo desbaste será executado na modalidade sistemático e depois seletivo;

- O corte sistemático dar-se-á na linha intermediária, ou seja na terceira linha, podendo de acordo com as partes ser alterado para linha sim e Linha não;

- Em seguida será feito o corte seletivo, reduzindo-se o número de árvores para aproximadamente 450 unidades por hectare de acordo com o cronograma estabelecido neste anexo;

- O corte se dará exclusivamente nas árvores previamente marcadas pela equipe do INSTITUTO ou preposto;

- A sequência de classificação para corte será: Atacadas por macacos, dominadas, tortas, bifurcadas;

- Derrubada das árvores com o devido cuidado para evitar danos às árvores remanescentes, obrigando-se a cortar as mesmas rente ao solo, com uma tolerância de “toco” de 10 (dez) centímetros;

- Desgalhamento das árvores com a devida acomodação do material do desgalhe e ainda deixar os carreadores, estradas e aceiros limpos de galhos e ponteiras resultantes do desbaste;

- Traçamento das árvores;

- Montagem dos pacotes;

- Arraste e abertura de ramais para a remoção com pacotes com trator e/ou guincho;

- Separação das toras e toretes por bitolas em classes a serem definidas à época das intervenções;

- Carregamento;

- Baldeio;

- Transporte;

- Medição das cargas, emissão de romaneios e notas fiscais em guaritas a serem definidas;

- O diâmetro mínimo de material a permanecer na floresta será definido a época das intervenções, não se permitindo que o mesmo seja superior a 8 centímetros na ponta fina;

- Encerrado o corte serão feitos reparos nas estradas e ramais de forma a deixá-los nas mesmas condições do início do corte, depois de seu preparo, recuperando o leito, eventuais valetas, erosões, pontes, bueiros, caixas de contenção, etc.

- Os custos de preparo de estradas, construções de pontes e bueiros, de aberturas de valetas, de caixas de contenção, bem como do reparo dessas estruturas serão de responsabilidade do comprador do desbaste.

2.3-Corte raso

Operações do corte raso

| Operações | - Eventual roçada para facilitar o deslocamento do pessoal na realização dos serviços; |
| --- | --- |
|  | - Abertura ou reabertura e preparo das estradas; |
|  | - Construção de pontes e bueiros; |
|  | - Derrubada; |
|  | - Desgalhamento; |
|  | - Traçamento; |
|  | - Classificação das toras e toretes por bitola; |
|  | - Transporte com ou sem baldeio; |
|  | - Medição das cargas em portarias pré definidas; |
|  | - Reparo de estradas; |
|  | - reparo de pontes e bueiros. |

Descrição Simplificada das Operações do Corte raso

- O corte raso será realizado entre o Vigésimo e o Vigésimo segundo ano de idade da floresta de acordo com o cronograma constante deste anexo, podendo a critério do INSTITUTO ser antecipado ou postergado de forma a maximizar os resultados do mesmo;

- Antecipadamente às operações do corte raso deverá ser efetuado o preparo das estradas e ramais, preparo este com vistas a prevenir valetas, erosões, encalhadores, proteção a cursos de águas e nascentes, de forma a evitar o carriamento de material aos seus leitos e o consequente assoreamento dos mesmos

- À época do corte serão definidas as necessidades de materiais e serviços para que se previnam os danos ao ambiente e facilitem as operações de desbaste, entre eles: caixas de contenção, curvas de nível, valetas, pontes, bueiros, ensaibramentos, etc;

- Derrubada das árvores com o devido cuidado para evitar danos às árvores remanescentes, obrigando-se a cortar as mesmas rente ao solo, com uma tolerância de “toco” de 10 (dez) centímetros;

- Desgalhamento das árvores com a devida acomodação do material do desgalhe e ainda deixar os carreadores, estradas e aceiros limpos de galhos e ponteiras resultantes do corte;

- Traçamento das árvores;

- Montagem dos pacotes;

- Arraste e abertura de ramais para a remoção com pacotes com trator e/ou guincho;

- Separação das toras e toretes por bitolas em classes a serem definidas à época das intervenções;

- Carregamento;

- Baldeio;

- Transporte;

- Medição das cargas, emissão de romaneios e notas fiscais em guaritas a serem definidas;

- O diâmetro mínimo de material a permanecer na floresta será definido a época das intervenções, não se permitindo que o mesmo seja superior a 8 centímetros na ponta fina;

- Encerrado o corte serão feitos reparos nas estradas e ramais de forma a deixá-los nas mesmas condições do início do corte, depois de seu preparo, recuperando o leito, eventuais valetas, erosões, pontes, bueiros, caixas de contenção, etc.

- Os custos de preparo de estradas, construções de pontes e bueiros, de aberturas de valetas, de caixas de contenção, bem como do reparo dessas estruturas serão de responsabilidade do comprador do corte raso;

- No corte raso deverá ser feita a retirada do máximo de material oriundo do corte, tais como nativas (de acordo com legislação à época), ponteiros, galhos, troncos fora de comprimentos e “bolachas” de destopos, visando facilitar o plantio e manutenção da nova floresta.

2.4-Outras possibilidades de manejo

Mediante acordo entre as partes e visando a maximização dos resultados da floresta, novas possibilidades de manejo poderão ser estabelecidas à época, este ajuste poderá também ser considerado e avaliado no caso de PARCEIROS EXECUTORES que consumam madeiras específicas, tais como fabricantes de papel e celulose ou ainda de chapas de madeira (mdf, hdf, osb, etc.).

Para tal poderá ser avaliado por agente externo (consultor) dos benefícios e/ou perdas pelas partes e/ou por uma das partes para fins de adequação dos percentuais visando reparar tais perdas da parte prejudicada, ou ainda readequar visando a divisão equânime dos benefícios decorrentes da alteração do sistema de manejo.

A alteração de sistema de manejo poderá considerar:

- Eliminação do segundo desbaste;

- Aumento de um ou mais desbastes;

- Redução da rotação para mais ou para menos anos;

- Alteração de datas de desbaste e/ou corte raso;

3.-Vendas

Definição da área florestal que cabe a cada um para efeito de vendas

Definida pelo INSTITUTO a venda do produto de uma das fases ( segundo desbaste ou corte raso) da floresta, serão estabelecidos os seguintes passos e definições até o processo de venda propriamente dito.

O INSTITUTO formalizará ao PARCEIRO EXECUTOR informação sobre a venda da floresta em cada uma das fases, aos valores de madeira de mercado. O PARCEIRO EXECUTOR poderá se habilitar à aquisição da madeira referente a participação do INSTITUTO, cumpridas as formalidades legais.

Os preços adotados pelo INSTITUTO serão divulgados pelo Edital de Venda/Concessão, contendo os valores por bitola, a validade e índice de correção. O pagamento poderá ser parcelado, sendo que o número de parcela ficará limitado a 80% (oitenta por cento) do prazo estipulado para o respectivo manejo/corte

O INSTITUTO no decorrer do contrato poderá elaborar outra forma de proposta de valores para o PARCEIRO EXECUTOR, cumpridas as formalidades legais.

O PARCEIRO EXECUTOR terá prazo definido para a manifestação da concordância com os valores propostos. Caso não haja interesse poderão ser adotada outra fonte de pesquisa do preço do material lenhoso em pé, sendo concedido ao PARCEIRO EXECUTOR prazo definido para a manifestação da concordância do modelo proposto, ou seja:

- Venda de todo o ativo florestal, incluindo a parte do PARCEIRO EXECUTOR em conjunto com a parte do INSTITUTO, mediante oferta pública em edital;

- Se o PARCEIRO EXECUTOR não tiver interesse em vender sua parte em conjunto com o INSTITUTO, somente a parte do INSTITUTO formará o processo de venda, mediante oferta pública em edital.

Serão estabelecidos dentro dos percentuais que cabem ao PARCEIRO EXECUTOR e ao INSTITUTO, quais áreas lhes pertencem através de sorteio, em cada fase de colheita, do segundo desbaste e do corte raso, com demarcação em campo e o mapeamento das suas respectivas áreas. Tal demarcação levará em conta e terá como critérios os seguintes aspectos:

- Qualidade geral da floresta, ou seja, homogeneidade ou heterogeneidade, buscando equilíbrio daquilo que cabe a cada uma das partes;

- Posição estratégica com relação a acesso;

- Posição estratégica com relação às estradas;

- Posição estratégica com relação à topografia;

Definido o modelo de venda, procederá-se a venda obedecendo os seguintes passos:

Modelo de venda 1 - O PARCEIRO EXECUTOR não tem interesse em colocar à venda a floresta correspondente a sua participação no empreendimento, em conjunto com a floresta do INSTITUTO, ou seja, o INSTITUTO fará venda somente da floresta da sua parte daquela fase:

- Separação das áreas conforme descrito acima;

- Elaboração do edital e publicações;

- Comunicação ao PARCEIRO EXECUTOR para participar do pleito;

- A preferência de compra só poderá ser manifestada por ocasião da realização do certame, pelo PARCEIRO EXECUTOR ou por representante devidamente habilitado (procuração pública), imediatamente após a finalização dos lances de oferta;

- Realização do certame público;

Modelo de venda 2 - O PARCEIRO EXECUTOR disponibiliza a floresta correspondente a sua participação no empreendimento, para venda conjunta com o INSTITUTO daquela fase, ou seja, será elaborado um edital de venda abrangendo a floresta do INSTITUTO e a floresta do PARCEIRO EXECUTOR:

- Comunicação ao PARCEIRO EXECUTOR para eventual participação na montagem do edital de venda;

- Oficialização da base de realização do edital de venda para ciência do PARCEIRO EXECUTOR;

- A floresta correspondente à participação do PARCEIRO EXECUTOR ficará em lotes exclusivos, distintos dos lotes da floresta do INSTITUTO;

- Haverá dois contratos de venda distintos, um para os lotes do INSTITUTO e outro para os lotes do PARCEIRO EXECUTOR, de tal modo que cada contrato será exclusivo para cada um, isto é, um para o INSTITUTO e outro para o PARCEIRO EXECUTOR;

- É de responsabilidade do PARCEIRO EXECUTOR o acompanhamento da execução de todas as obrigações e direitos do seu contrato de venda, permanecendo o INSTITUTO com a prerrogativa da fiscalização da execução dos serviços envolvendo o corte florestal;

- Elaboração do edital e publicações;

- Realização do certame;

- O PARCEIRO EXECUTOR deverá assinar o seu contrato para o início das atividades;

4.-Atividades Complementares

São atividades inerentes ao projeto destinadas a sua integridade, seu acompanhamento e formação de base de dados, bem como da definição de um plano de manejo adequado objetivando a maximização dos resultados.

4.1-Prevenção de Incêndios

O PARCEIRO EXECUTOR adotará as medidas cabíveis para prevenção e combate a incêndios florestais, para a área total de plantio, reservas e de preservação, sendo os custos de aquisição de equipamentos, manutenção dos mesmos e insumos necessários, serão às suas expensas, sendo os valores previamente aprovados pelo IFPR considerados para fins de determinação de percentuais de participação,

Os danos, desde que as medidas saneadoras de prevenção e controle tenham sido tomadas, refletirão nos resultados do projeto, portanto, rateados proporcionalmente entre o INSTITUTO e o PARCEIRO EXECUTOR nas partes que lhes cabem.

#### 4.2-Prevenção de pragas e de doenças

O PARCEIRO EXECUTOR realizará as medidas cabíveis para a prevenção de pragas e doenças potenciais tais como as atualmente conhecidas, ou seja, vespa da madeira, pulgão, macaco, bem como daquelas que por ventura venham a aparecer e gerar danos a floresta. Sendo que os custos de insumos e de trabalhos de terceiros que eventualmente venham a ser necessários para o acompanhamento e controle das mesmas, previamente aprovados pelo IFPR, serão a expensas do PARCEIRO EXECUTOR, sendo os valores considerados para fins de determinação de percentuais de participação.

Os danos, desde que as medidas saneadoras de prevenção e controle tenham sido tomadas, refletirão nos resultados do projeto, portanto, rateados proporcionalmente entre o INSTITUTO e o PARCEIRO EXECUTOR nas partes que lhes cabem.

Fica impedido o PARCEIRO EXECUTOR ceder as áreas do INSTITUTO para arrendamento, comodato e/ou a qualquer outra modalidade, em havendo tal interesse, deverá ser o INSTITUTO notificado, para que se houver conveniência, emitir o respectivo documento de autorização.

Caso tal atividade venha a trazer resultados financeiros, os mesmos serão rateados entre as partes no percentual de participação de cada uma das partes.

BENNO H. W. DOETZER                                                     LUIZ A. PEREIRA ALVES

Diretor-Presidente	                                                    	         Diretor Adjunto

INSTITUTO DE FLORESTAS DO PARANÁ

PARCEIRO EXECUTOR